## Slide 1
Ehitusvaldkonna suundumused, Ehitusprojekti teabe- ja vorminõuded
Ergo Pikas
Ehituse ja arhitektuuri instituut
19.02.2025

## Slide 2
Analüüsi osad ja Ülesanded
Osa 2: Üldised suundumused ehitusvaldkonnas, mis mõjutavad ehitusprojektile ja selle koostamisele esitatavaid nõudeid
  Polnud hanke skoobis, esitati taustsüsteemi mõtestamiseks
  Põhines kirjanduse ülevaatel ja teaduskirjanduse allikatel
  EhS ja ehitusprojekti määrus ei lahendada ehitusvaldkonna sisulisi probleeme, kuid seadusandlus ei tohi neid juurde luua
Osa 4: Minimaalne vajalik teave ja vormistusnõuded ehitusõiguse andmiseks ning BIM-lahenduste kasutuselevõtu soodustamiseks
  3.1. Vähim ehitusprojektiga esitatava andmete, sh dokumentide, maht
  3.2. Ehitusteatise ning ehitusloa taotlusega esitatava ehitusprojekti nõuete eristamine
  3.3. Ehitusprojektile esitatavate nõuete analüüsimine digilahenduste (sh ehitise infomudelite (BIM)) põhise ehitusprojekti kasutuselevõtu soodustamiseks

## Slide 3
Osa 2: Üldised suundumused ehitusvaldkonnas, mis mõjutavad ehitusprojektile ja selle koostamisele esitatavaid nõudeid

## Slide 4
Osa 2: Üldised suundumused ehitusvaldkonnas, mis mõjutavad ehitusprojektile ja selle koostamisele esitatavaid nõudeid
Ehitussektor ei eksisteeri vaakumis, see on osa ühiskonnast ja teenindab selle vajadusi. Ühiskond areneb ja koos sellega arenevad vajadused ja nõuded ehitistele, ehitamisele, kasutamisele ja korrashoiule. Ehk ehitusprojekti käsitlus areneb samuti
Ehitusprojekt on ehitise elukaareülene mitmeid erinevaid osapooli ühendav ehitise projektlahendit kirjeldav teave. Ehitusprojekti kvaliteet sõltub nõrgimast lülist
Ehitussektor vajab kvalitatiivset arenguhüpet vastandumiskeskselt ehitusprojektide teostamiselt koostööpõhisele lähenemisele:
  Muutused ülikoolides, ehituse arendusprojektide tellimises, spetsialiste teadmistes ja oskustes, ehituse järelevalves, jne
  Eesti esimesed Lean ja integreeritud projektid näitlikustavad probleemi

## Slide 5
Osa 4: Minimaalne vajalik teave ja vormistusnõuded ehitusõiguse andmiseks ning BIM-lahenduste kasutuselevõtu soodustamiseks

## Slide 6
Osa 4: Minimaalne vajalik teave ja vormistusnõuded ehitusõiguse andmiseks ning BIM-lahenduste kasutuselevõtu soodustamiseks
Lähtedokumendid ja -alused: tellija lähteülesanne, EKEL-i määruse kavandi ettepanek, varasemad analüüsid (näiteks 2019), uuringud ja juhendid (näiteks insolatsiooni arvutuse juhend)
Korralised töökoosolekud ja jooksev teabevahetus: avakoosolek (02.05.2024), kehtiva määruse arutelu (04.06.2024), fookusgrupi arutelu (18.06.2024), jooksva töö arutelu (31.10.2024), lisaks tellija kohtumised, intervjuud
Lähteülesande jooksev täpsustamine: valdkonna ja avalikuse ootuste ja huvide tasakaalustamine (iga-üks tõmbab tekki enda poole)

## Slide 7
3.1. Vähim ehitusprojektiga esitatava andmete, sh dokumentide, maht

## Slide 8
Ehitusprojekti teabenõuded
Loa kontrolliesemes olevate/esitatava teabe pinnalt hinnatakse ja kontrollitakse, kas lubada taotletava ehitise ehitamist või kasutamist
  Töödeldav teave on suunatud sellele, et välistada loa andmisest keeldumise aluste esinemine, st kõrvaldada tegevuselt seadusereservatsioon
Ehitusprojekti uurimispõhimõte kujuneb ehitisele ja ehitamisele esitatavate nõuete ja planeeringutest tulenevate tingimused kaudu (HMS § 6)
  Piiritlemine sõltub ehitise ja ehitamise liigist, kasutusotstarbest, ehitise ehitisealusest pindalast ja kõrgusest ning selle asukohast tulenevatest nõuetest

## Slide 9
Ehitusprojekti teabenõuded
Loa kontrolliese
Ehitusprojekti projektlahenduste kohta käiv teave (ja selle koostamisele esitatavad nõuded)
Nõuded ehitisele (ehitamisele ja kasutamisele)
Planeeringud (või projekteerimistingimused)
Loa andmisest keeldumise alused

## Slide 10
Ehitusprojekti teabenõuded
Kehtib määrus reguleerib liigselt eraõiguslike küsimusi
Tänases määruses on ehitusprojekti teabenõuded (kohati samasisulised) esitatud määruse erinevates osades läbisegi, erineva ulatuse ja väga erineval üldistustasemel
  Näiteks on tuleohutuse osa teabenõuded detailsemad kui energiatõhususe või konstruktsiooni osa kohta esitatavad teabenõuded
Teabemahu mõttes on võimalik piirata ehitusprojektis käsitletavaid valdkondi ja nendes esitatavat teavet
  Samas ilma pädeva asutuse kaalutlusvajaduse ja –õiguseta ei saa (ainult ehitusprojekti vorminõuete puhul)

## Slide 11
Jätta välja eraõiguslikud küsimused
Määruse reguleerimisalast tuleb välja jätta ehitusprojekti staadiumite käsitlemise
  Kui ehitusprojekt esitatakse ehitusloa või kasutusloaks, siis pole põhjendatud põhiprojekti staadiumi reguleerimine määruses
  Staadiumite eristamine määruses tekitab praktikas väärarusaamise, et tegu on eraldiseisvate projektidokumentatsioonitüüpidega
§2 „Üldnõuded ehitusprojektile ja ehitusprojekti koostamisele“: peaprojekteerija kohustused on määratletud projekteerimise juhtimise võtmes
§5 lõige (2): „Ehitusprojekti staadiumis kajastatud projektlahendused esitatakse tellijale kooskõlastamiseks“. Tegemist on töö korraldamise küsimusega
§23 „energiatõhususe osa“ lõige (2): „Nõutava energiamärgise andmise korraldab peaprojekteerija“. Tegemist on projekteerimise töövõtu ja -korralduse küsimusega
§25 lõige (6): Lammutamise töö korraldamise nõue on töö tehnoloogia kavandamise sisu, mis sõltub kontekstist ja on lammutusprojekti koostaja pädevus.
§25 lõige (7): „Vajadusel koostatakse ehitise lammutamiseks lisaks ehitusprojektile ehitustööde organiseerimise kava“. Sätte sisu ei sobi kokku määruse reguleerimisala ja sisuga

## Slide 12
Teabenõuete ajakohastamisel kaalutud alternatiivid
Ehitusprojekti määrust ei muudeta ehk nn 0-alternatiiv
Määruses sätestatud ehitusprojekti osad vaadatakse üle ja need korrastatakse ning kaasajastatakse
Määruses sätestatud ehitusprojekti osi reguleerivad sätted vaadatakse üle ja teabenõuded sõnastatakse valdkondade kaupa ehitusprojekti standardi eeskujul. Teabenõuded jäävad üldisele tasemele. Täpsemad juhised nende sisustamiseks annab standard või ministeeriumi kehtestatud juhendid
Määruses sätestatud ehitusprojekti osi reguleerivad sätted vaadatakse üle ja teabenõuded sõnastatakse valdkondade kaupa ehitusprojekti standardi eeskujul

## Slide 13
Koostatud Ehitusprojekti teabenõuded
Lähtuda teabenõuete määramisel valdkonna parimast praktikast ja EKEL-i tehtud määruse ettepanekust. Tänased teabenõuded ehitusprojekti osadele on väga ebaühtlased ja ei kata kõiki vajadusi
  EKEL-i ettepanekust puudu küsimused, näiteks ehitamise ohutuse hindamiseks ja kontrollimiseks vajalik teave (süvendite ajutine teostamine, keerukate konstruktsioonide töötehnoloogia, kaevetööde käigus naaberhoonete vundamendi toestamine jne)
  Teabenõuded on justkui kontroll-lehet, mille alusel saab loa taotleja hinnata, millist teavet peaks esitama ja menetleja, millist teave peaks kontrollima, eemaldades nimekirjast mittevajalikud teabenõuded
Pikemas perspektiivis on küsimus, kas loamenetlustes võiks panna suurema vastutuse pädevale isikule ehk isikule kes koostab või kontrollib ehitusprojekti ning vähendada seeläbi pädeva asutuse ehitusprojekti hindamist ja kontrolli

## Slide 14
Täpsemad muudatused
Tõsta samasisulised üldnõuded kokku „§ 2. Ehitusprojektis esitatava teabe üldnõuded“ ja tõsta kokku „Nõuded ehitus- või kasutusloa taotlusega esitatavale ehitusprojektile“
Tuu esile ehitusprojekt üldteabe osa (heas tava), kus esitatakse kõigi teabevaldkondade ühisosa, näiteks kinnistu andmed, ehitise asukoha andmed, olemasoleva situatsiooni lühikirjeldus, ehitusprojekti nimetus, jne
Eristada selgemini teatud valdkondi, mis on tekitanud segadust, näiteks tehnovõrgud ja tehnosüsteemid. Kaaluda teatud teabevaldkondade ära jätmist, sest on reguleeritud detailselt teistes õigusaktides ja määrustes (näiteks energiatõhusus)
Ühtlustada teabenõudeid teabevaldkondade lõikes

## Slide 15
Täpsustatud ja määratletud teabenõuded teabevaldkondade kaupa

## Slide 16
Kasutusõiguse taotlemiseks esitatav ehitusprojekt
EhS § 48 lg-s 4 ja § 52 lg 3 esitab kohustus esitada kasutusteatise esitamisel/kasutusloa taotlemisel ehitusprojekt
Esitada tuleb ehitusprojekt „mille järgi ehitati“. See ehitusprojekti, mille järgi saab ehitada, on kirjeldatud kehtivas määruses § 10
  Lisaks on kasutusloa ehitusprojekti sisule ja vormile esitatud täpsustatud nõudeid osaliselt ehitusprojekti määruse § 11 ja § 12 ja § 5 lg 3 ja § 6 lg 1 osades
Üldpõhimõte: projekteerimine on järkjärguline üldisemalt detailsemale liikumise (arendus)protsess ehk ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt ei ole valmis ehitusprojekt (projektlahendus) ja kasutusloa taotlemisel peab esitama valmis ehitusprojekti (projektlahenduse)
  Kasutusloa ehitusprojekti peab olema sellise täpsuse ja detailsusega, kus ehitusprojekti osad on lõpuni kooskõlas ning selle alusel on võimalik saada lõplik ülevaade projekteerimise alustest, kontrollida nõuetele vastavust, ehitada ja täita omaniku järelevalve ülesandeid ning kontrollida kas ehitatakse ehitusloa taotlemisel kirjeldatud ehitist
Täna ei määratleta määruses valmis projekti (projektlahenduse) teabevaldkondi ja teabenõudeid. Soovitus on seda mitte teha ka uues määruse versioonis, et kaardistada kõigi teavevaldkondade kõik teabenõuded
  Soovitus oli samasisulised valmis projektile (projektlahendusele) esitatavad nõuded kokku tõsta ja ühtlustada ning selgemalt käsitleda ja sõnastada kasutusloa ehitusprojekti ehk valmis ehitusprojekti üldiseid kvaliteedinõudeid esitatavale teabele, osadele ja vormistamisele

## Slide 17
3.2. Ehitusteatise ning ehitusloa taotlusega esitatava ehitusprojekti nõuete eristamine

## Slide 18
3.2. Ehitusteatise ning ehitusloa taotlusega esitatava ehitusprojekti nõuete eristamine
Ehitusteatise algne idee oli vähendada halduskoormust olukorras kus ehitusloa taotlemine oleks liialt koormav ehk ehitusteatise menetlus peaks olema paindlik ja kiire.
  Näiteks tüüprenoveerimised.
Kehtiva korra kohaselt ei erine ehitusteatisega esitatav ehitusprojekt ehitusloa taotlusele lisatavast ehitusprojektist.
  Mõlemal juhul kehtivad ehitusprojektile samad nõuded ja kasutatakse samu EHR vorme, lihtsalt pealkiri on erinev.
  Kuigi kohalikud omavalitused katsuvad võimaluste piires menetleda teatisi 10 päeva jooksul või kiiremini, siis see on pigem erand.
  Ehk praktiliselt on ehitusteatise menetlus sama koormav kui ehitusloamenetlus, kuigi esialgne eesmärk oli vastupidine – vähendada halduskoormust olukordades, kus ehitusloa taotlemine oleks liialt koormav.

## Slide 19
ehitusteatise erinevad alternatiivid
Lahendused ei pea olema uued õiguslikud instrumendid, võivad olla samuti infotehnoloogilised või lihtsalt teadlikkuse tõstmine.
  Näiteks viitavad pädevad asutused ja ehitusjärelevalvet teostavad asutused sageli ehitusteatisega esitatud ehitusprojektide puudulikule kvaliteedile. Seda saaks lahendada läbi koolituste ja juhendmaterjalide koostamise.
Tellijale esitati neli alternatiivi:
  mitte muuta tänast korda ja keskenduda teadlikkuse tõstmisele läbi juhiste
  eristada ehitusloa ja ehitusteatise kohustuslike ehitisi ning vastavalt nendele kehtestada eraldi nõuded ehitusloa ja ehitusteatise ehitusprojektidele
  kaotada teatis
  jätta ehitusseadustikust välja nõue esitada ehitusteatisega koos ehitusprojektiga

## Slide 20
Neljas alternatiiv
Peamiselt keskenduti analüüsis neljandale alternatiivile, minimaalse teabemahu vaatest: EHRis täidetakse vorm ja ehitusprojekti asemel esitatakse tõendavaid dokumente.
  Näiteks õhksoojuspumpade paigaldamisega seotud menetlused
Tehti soovitus kaaluda kaotada ehitusteatisega ehitusprojekti esitamise kohustus.
  Ettepanek on täiendada ehitusteatise vormi ja lisada sellele väljad, milles ehitusteatise esitaja kirjeldab, selgitab ja tõendab ehitisele ja ehitamisele ning asjakohasel juhul korrashoiule ja kasutamisele esitatud nõuete täitmist
  Võimaldada lisada dokumente, mis aitavad tõendada ehitisele ja ehitamisele ning asjakohasel juhul korrashoiule ja kasutamisele esitatud nõuete täitmist

## Slide 21
4.2 Ehitusprojektile esitatavad vorminõuded ja BIM

## Slide 22
Vormistusnõuete hetkeolukord
Projektdokumentide vormistus on osa erialasest „(kirja)keelest“.
  See võimaldab üksteist mõista, tagada ehitusprojekti selgust, terviklikust ning kontrollida ehitusprojekti koostajate kvalifikatsiooni ja usaldusväärsust
  Formaalsed nõuded jagunevad vormistamise, allkirjastamise ja esitamise nõueteks
  Vormistuse nõuded üldnõueteks, ehitusprojekti osade vormistamise nõueteks ja dokumentide vormistamise nõueteks (nt nõuded seletuskirjale)
Ehitusprojekti vormistamise üldnõuded on esitatud valdavalt määruse §-s 7, kuid neid leiab määruse teistest osadest. Vormistusnõuded on esitatud määruses läbisegi ja erinevatel üldistustasemel
Kehtivad nõuded piiravad elektroonilist esitust ja BIM-i rakendamist ning ei arvesta hea tavaga
  Enamus ehitusprojekte koostatakse elektrooniliselt
  Väga palju kasutatakse elektroonilist allkirjastamist

## Slide 23
ülevaatamist vajanud käsitlused
Kehitvad vormistusnõuded suunavad tähelepanu eemale projekti sisulistelt aspektidelt, takistades vastavuskontrolli ning ehitusõiguse andmise protsessi
  Dokumendikeskne lähenemine: termin "dokument" kasutatakse määruses viisil, mis viitab eelkõige paberil esitatud teabele. Näiteks on rida nõudeid paberdokumentide spetsiifilised: lehekülje paigutus, fondi suurus ja köitmine.
  Füüsilise allkirjastamise nõuded: eeldavad füüsiliste allkirjade kasutamist dokumentidel, mis ei lähe kokku elektroonilise allkirjastamise praktikaga
  Detailsed vormistamise juhendid paberdokumentidele: Füüsiliste koopiate nõuded: eeldavad dokumentide mitme paberkandjal eksemplari esitamist
  Füüsilise säilitamise ja arhiveerimise rõhutamine: dokumente säilitatakse elektrooniliselt EHRis.
  Digitaalsete andmeformaatide ja BIMi puudulik käsitlus: Määrus ei käsitle piisavalt ehitise infomudelite (BIM) ja digitaalsete andmeformaatide, nagu IFC, kasutamist, mis on ehitusvaldkonnas üha olulisemad

## Slide 24
Vormistusnõuete muutmine
Eesmärgiks võeti tõsta samasisulised üldnõuded kokku, ühtlustada ja lihtsustada: „§ 4. Ehitusprojekti vormistamisele esitatavad üldnõuded“
Vähendada paberdokumentide esitamise ja vormi sätteid (§ 2, 3, 4, 6 ja 7), näiteks leheküljenumbrid, köitmine ja füüsilised allkirjad. Keskenduda teabepõhisele käsitlusele, mis võimaldab teabe esitamist sõltumata teabekandjast ja formaadist
Kehtestada üldpõhimõtted ja -nõuded ehitusprojekti esitamiseks ehitusteabe mudelina (BIM):
  teave ühesus ja arusaadavus
  teabe korrektne liigendus
  avatud standardite kasutamine
  valdkonnamudelite ühilduvus
Lisada määrusesse viide juhistele (sarnane kehtivas määruses § 7 lg 11):
  Sätestada, et ehitusprojekti esitamisel, näiteks teabemudelina, tuleb lähtuda täiendavatest juhistest, mis on avaldatud Kliimaministeeriumi veebilehel

## Slide 25
Tänan kuulamast
Ergo.pikas@taltech.ee