## Slide 1
Raadamisõiguse tasu arvutamise metoodika ja tasumäär
Maret Parv
Metsaosakonna nõunik
maret.parv@kliimaministeerium.ee

## Slide 2
Määrus kehtestamise alused Keskkonnatasude seaduses
Keskkonnatasude seadus (§3) kohaselt on keskkonnakasutus on ka raadamine
Metsamaal raadamisõiguse tasumäära kehtestamisel lähtutakse eesmärgist kompenseerida raadamisest tingitud süsinikuvaru ja süsiniku sidumise võime kahanemine maakasutussektoris.
Raadamisõiguse tasu alammäär raadatava metsamaa hektari kohta on 4000 eurot ja ülemmäär 8000 eurot.
Raadamisõiguse tasu määra ja selle arvutamise metoodika kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

## Slide 3
Raadamisõiguse tasu määra arvutamise metoodika
Raadamisõiguse tasu määr arvutatakse järgmise valemiga:
RT = (Cvaru kadu* 44/12 +7,5) * Chind, kus
RT – raadamisõiguse tasu määr;
Cvaru kadu– keskmine raadatud alade C varu kadu tonni/ha;
44/12 – CO2-le ülemineku tegur;
7,5 – süsiniku sidumise potentsiaal tonni CO2 ekvivalenti hektari kohta 80 aastasel perioodil;
Chind – Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemise süsteemis ühiku keskmine turuhind tasumäära arvestamisele eelnenud kümne aasta jooksul.

## Slide 4
Raadamisõiguse tasu määra arvutamise metoodika ja tasumäär
Cvaru kadu– keskmine raadatud alade C varu kadu tonni/ha;
.
Raadamise tüüp | Keskmine aastane raadatud pindala, ha | Osakaal | Keskmine C varu kadu, t/ha | CO2
põllumaaks | 60,8 | 5% | -17,10 | 
rohumaaks | 287,0 | 25% | -9,63 | 
märgalaks | 59,7 | 5% | -33,85 | 
turbatootmisalaks | 51,8 | 4% | -0,13 | 
asulaks | 602,5 | 52% | -52,73 | 
muuks maaks | 99,0 | 9% | -61,12 | 
Kaalutud keskmine |  |  | -37,61 | 137,90

## Slide 5
Raadamisõiguse tasu määra arvutamise metoodika ja tasumäär
7,5 – süsiniku sidumise potentsiaal tonni CO2 ekvivalenti hektari kohta 80 aastasel perioodil
- potentsiaali leidmisel pindalaühiku kohta kasutatakse 2024 aasta kasvuhoonegaaside inventuuri põhjal arvutatud metsamaa muldade kasvuhoonegaaside bilanssi, mis perioodi 2013-2022 keskmisena oli -0,09 tonni CO2 ekv/ha
Chind – Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemise süsteemis ühiku keskmine turuhind tasumäära arvestamisele eelnenud kümne aasta jooksul.
- 30,7 € ühe tonni CO2 kohta

## Slide 6
Raadamisõiguse tasu määr valemi kohselt on 4464 eurot raadatava hektari kohta.
Määruses sätestatud tasumäära võib muuta, võttes arvesse keskkonnatasude seaduse § 8¹ lõikes 4 sätestatud piirmäärasid, kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused või tasu arvutamise metoodika.

## Slide 7
Keskkonnakasutusest riigile laekuvast tulust eraldatakse riigieelarvega Kliimaministeeriumile vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 1 sätestatud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas taastuvate loodusvarade taastootmiseks ja kaitseks, ning süsinikuvaru säilitamiseks, süsinikusidumise suurendamiseks ja metsa kaitseks ning säästvaks majandamiseks.
Raadamisõiguse tasu maksmise kohustust rakendatakse alates 2024. aasta 1. juulist esitatud metsateatistele.

## Slide 8
Raadamisõiguse tasu tagastamine:
Raadamisõiguse tasu maksnud isikul on õigus taotleda makstud raadamisõiguse tasu tagastamist kahe aasta jooksul pärast metsaseaduse § 41 lõikes 13 sätestatud tähtaja lõppu.
Tasutud raadamisõiguse tasu tagastatakse osaliselt või täielikult, kui raadamiseks esitatud metsateatise registreerimisest on möödunud metsaseaduse § 41 lõikes 13 sätestatud tähtaeg või metsateatis on tunnistatud kehtetuks ja isik ei ole raadamisega alustanud või on raadanud metsateatisega lubatust väiksema pindala.
Raadamisõiguse tasu tagastatakse raadamata jäänud osa eest.

## Slide 9: Aitäh